## Slide 1
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ГИДРОКСИАПАТИТ-МУНТ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Выполнил:
Студент гр. 522
А.С. Голубев

## Slide 2
2
Гидроксиапатит (ГА) — основной минеральный компонент костной ткани, широко применяется в травматологии и ортопедии.
Ключевая проблема: керамика на основе чистого ГА обладает низкой трещиностойкостью и хрупкостью.
Армирование многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ) повышает механические свойства.
Сложность: зависимость трещиностойкости от концентрации МУНТ — нелинейная и плохо изученная.
Экспериментальное определение свойств для каждого состава — трудоёмкий и дорогостоящий процесс.
Актуальность исследования

## Slide 3
3
  Цель и задачи работы
Цель работы:
Разработать аппроксимационную модель для прогнозирования механических свойств композита ГА-МУНТ
Задачи:
Анализ и предварительная подготовка исходных данных
Разработка архитектуры нейросети и подбор гиперпараметров
Реализация ансамбля нейронных сетей (bootstrap aggregating)
Прогнозирование трещиностойкости для различных концентраций МУНТ
Анализ результатов и влияния входных параметров (SHAP)

## Slide 4
4
Формирование набора данных
Параметры выборки:
a – полудиагональ отпечатка индентора (геометрия вдавливания)
c – длина радиальной трещины от вершины отпечатка
P – пористость материала (зависит от концентрации МУНТ)
K₁c – целевая трещиностойкость

## Slide 5
5
Построение нейронной сети
Многослойный перцептрон (MLP) — это тип искусственной нейронной сети, состоящий из нескольких слоёв нейронов, соединённых между собой. Он используется для решения задач регрессии, способен моделировать сложные нелинейные зависимости в данных.

## Slide 6
6
Выбор архитектуры нейронной сети
K-fold кросс-валидация — это метод оценки качества модели в машинном обучении, который позволяет получить более надёжную оценку её производительности по сравнению с простым разделением данных на обучающую и тестовую выборки.

## Slide 7
7
Выбор архитектуры нейронной сети
Стратегия | Количество слоев | Количество нейронов | Функция активации
A | 3 | 64 | tanh
B | 2 | 64 | relu
C | 3 | 32 | tanh
D | 2 | 32 | relu
E | 3 | 64 | relu
Стратегия | Количество слоев | Количество нейронов | Функция активации | Среднее MSE
B | 2 | 64 | relu | 0.00214
E | 3 | 64 | relu | 0.00238
D | 2 | 32 | relu | 0.00244
C | 3 | 32 | tanh | 0.00368
A | 3 | 64 | tanh | 0.00371
Результаты K-Fold кросс-валидации
Стратегии архитектур нейронных сетей

## Slide 8
8
Ансамбль нейронных сетей
Бутстрэп-агрегация (Bagging, Bootstrap Aggregating) — это метод ансамблевого обучения в машинном обучении, направленный на улучшение стабильности и точности моделей. Из исходного набора данных многократно случайным образом выбираются объекты с возвращением. Это означает, что некоторые объекты могут попасть в выборку несколько раз, а некоторые — ни разу.

## Slide 9
9
Результаты обучения ансамбля
Для повышения точности прогнозов было проведено усреднение отобранных моделей с помощью метода бэггинга, что позволило улучшить точность предсказаний на основе экспериментальных данных. Средняя MSE ансамбля нейронных сетей составила 0.00076, 0.00099 и 0.00184 для концентраций МУНТ 0.0масс.%, 0.1масс.% и 0.5масс.% соответственно. В среднем это дает ошибку 0.00119, что на 23% ниже наименьшей ошибки среди нейросетевых моделей.
Модель | 0.0масс.% | 0.1масс.% | 0.5масс.% | MSE
7 | 0.00086 | 0.00112 | 0.00263 | 0.00153
9 | 0.00093 | 0.00111 | 0.00289 | 0.00164
4 | 0.00115 | 0.0015 | 0.00266 | 0.00177
1 | 0.00178 | 0.00159 | 0.00201 | 0.00179
8 | 0.00115 | 0.00154 | 0.0027 | 0.0018

## Slide 10
10
Прогнозирование трещиностойкости
Чтобы построить непрерывную зависимость трещиностойкости от содержания МУНТ, была сформирована сетка значений концентраций, варьирующихся от 0 до 0,5 масс.% с шагом 0,01. Для каждого значения концентрации МУНТ необходимо было определить K_1C (a, c), охватывая всю сетку значений параметров a и c. Сетка была создана с 100 значениями по каждому из параметров, что в сумме составило 10 000 точек для каждой концентрации.
С применением разработанного ансамбля нейронных сетей осуществлено прогнозирование поверхностей K_1C(a, c) в диапазоне концентраций МУНТ от 0 до 0.5масс.% с шагом 0,01%. Для каждой конкретной концентрации было вычислено среднее значение K_1C по сетке параметров a и c.

## Slide 11
11
Анализ результатов прогнозирования трещиностойкости

## Slide 12
12
Метод для анализа влияния признаков
SHAP (SHapley Additive exPlanations) — метод интерпретации прогнозов моделей машинного обучения, основанный на концепции Shapley значений, разработанной Ллойдом Шепли (1953) в рамках теории кооперативных игр. В игре участвуют N игроков, которые совместно создают некоторую ценность. Требуется справедливо распределить общую ценность между игроками.

## Slide 13
13
SHAP-анализ
Относительная важность признаков для K₁c: a (полудиагональ) - 59.6% (доминирует), c (длина трещины) - 24.7%, P (пористость) - 15.7%

## Slide 14
14
Заключение
В рамках выполнения преддипломной практики был разработан и теоретически обоснован метод прогнозирования трещиностойкости композиционного материала на основе гидроксиапатита, модифицированного многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ). В основу данного метода положен ансамбль нейронных сетей, дополненный SHAP-анализом, что позволяет обеспечить высокую точность и надежность прогнозирования.